Ex4 P9           DIPÔLES  RC  ,   RL  ,  ET   RLC

Charge d’un condensateur .  Énergie emmagasinée par un condensateur

On charge un condensateur sous la tension constante U à travers une résistance R = 10 k( . On visualise à l’oscilloscope la tension uC aux bornes du condensateur et la tension uR aux bornes de la résistance .

# Bobine  dans  un  circuit

On réalise le circuit suivant avec un générateur de courant continu de f.é.m. E = 6 V , un conducteur ohmique de résistance R = 50 ( ,  et  une bobine d’inductance L et de résistance r . On enregistre les 2 courbes suivantes à l’oscilloscope .  On note uR et uB les tensions aux bornes de la résistance R et de la bobine

- À l’aide des courbes de la figure 2 , donner les valeurs des tensions uR et uB en régime permanent.

- En déduire la valeur de l’intensité IP du courant en régime permanent  , puis la valeur de la résistance r de la bobine .

- La solution de l’équation différentielle établie au 4. est :   i  =  IP ( 1 – e – t / ( ) .

Vérifier que la constante de temps du circuit est :  (  =   .

Calculer ( à l’aide de la figure 2. En déduire la valeur de l’inductance L de la bobine .

# Oscillations électriques .  Dipôle  RLC

4.a Que devient cette équation différentielle si la résistance R = 0 ?

4.b.La solution de cette équation est : uC = U0 cos ((0 t +().Que représente chacune des constantes U0, (0, et (  ?

4.c Donner l’allure de la courbe uC = f ( t ).

4.d Donner l’expression de la période propre T0 .

# Text boxes

1.   Identifier les 2 courbes en justifiant .

- Calculer la valeur maximale de l’intensité dans le circuit .

- Déterminer la constante de temps du circuit à l’aide du graphique , en expliquant votre calcul .

- En déduire la valeur de la capacité du condensateur .

- Calculer l’énergie emmagasinée par le condensateur quand sa charge est terminée .

- Quelles tensions visualise-t-on sur chacune des voies 1 et 2 ?

- Quel phénomène met-on en évidence ? Quel est le dipôle responsable de ce phénomène ?

- Quelle relation existe à chaque instant entre les tensions uR ,  E , et uB ?

- En déduire l’équation différentielle de l’établissement du courant dans le circuit .

- Définir le régime permanent.

Écrire l’équation différentielle en régime permanent .

figure 1

figure 2

Un générateur de tension constante E alimente un circuit comportant en série une résistance R ajustable entre 0 et 10 k( , et un condensateur de capacité C .

un interrupteur à 2 positions .

- L’interrupteur est en position 1 . Que se passe-t-il dans le circuit ?

- On bascule l’interrupteur en position 2 . Que se passe-t-il alors ? Qu’observe-t-on sur l’écran de l’oscilloscope ?

- Établir l’équation différentielle qui relie la tension uAM = uC et sa dérivée seconde  uC"  . Indiquer l’allure de la courbe uC = f ( t )  .